| 1 вар Перечислить принципы фон Неймана. Рассказать о шине данных (назначение и характеристики). Какие устройства подключены к северному мосту и почему? Дать определение пропускной способности шины. Состав и характеристики процессора. Рассчитать пропускную способность 36-разрядной шины памяти (оперативная память-северный мост), если FSB=266 МГц. Результат перевести в Гбайты. | 2 вар Объяснить принцип открытой архитектуры ПК. Что означает «закрытая архитектура»? Рассказать о шине адреса (назначение и характеристики). Какие устройства подключены к южному мосту и почему? Что такое FSB? Назначение и характеристики ОЗУ Рассчитать пропускную способность 64-разрядной системной шины (процессор-северный мост), если FSB=533 МГц. Результат перевести в Гбайты. |
| --- | --- |

| 3 вар Почему по фон Нейману ЭВМ должна работать с двоичными числами? В чем заключается магистрально-модульный принцип построения ЭВМ . Что такое системная плата, каковы ее состав и основные функции? Какова логическая структура оперативной памяти. Перечислите основные устройства внешней памяти и их объем в порядке возрастания. Рассчитать адресное пространство процессора, если он имеет 24-разрядную шину памяти. Результат представить в ГБайтах. | 4 вар Что такое архитектура компьютера. Какие вы знаете примеры архитектур? Что такое магистраль, каково ее назначение. Что такое модуль (блок) ЭВМ? Чем отличается северный и южный мост? Что такое ПЗУ? Перечислите отличия ОЗУ и ПЗУ. Назначение, принцип действия и характеристики КЭШ-памяти. Рассчитать максимальный объем адресуемой памяти, если разрядность шины памяти 20 бит. Результат перевести в Гбайты. |
| --- | --- |

| 5 вар Какие устройства по фон Нейману должны входить в состав любой ЭВМ? В чем заключается магистрально-модульный принцип построения ЭВМ. Какие устройства подключаются к южному мосту? Какова логическая структура оперативной памяти. Дать определение пропускной способности шины. Рассчитать адресное пространство процессора, если он имеет 36-разрядную шину памяти. Результат представить в ГБайтах. | 6 вар Что такое архитектура компьютера. Какие вы знаете примеры архитектур? Рассказать о шине адреса (назначение и характеристики). Какие устройства подключаются к северному мосту? Что такое FSB? Назначение, принцип действия и характеристики КЭШ-памяти. Рассчитать максимальный объем адресуемой памяти, если разрядность шины памяти 36 бит. Результат перевести в Гбайты. |
| --- | --- |